## Slide 1: Rechnernetze & Verteilte Systeme
Ludwig-Maximilians-Universität München
Sommersemester 2018
Prof. Dr. D. Kranzlmüller
http://www.nm.ifi.lmu.de/rn

## Slide 2: Guten Morgen in München
Von Alexander Z. - Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8701745

## Slide 3: Reichstagsgebäude (Berlin)
Von Jürgen Matern - Eigenes Werk (JMatern_071104_8454-8458_WC.jpg), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3064083 http://www.juergen-matern.de/

## Slide 4: 231. Sitzung des Deutschen Bundestags
https://www.bundestag.de/tagesordnung

## Slide 5: Beschlussempfehlung
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/118/1811808.pdf

## Slide 6: Telekommunikationsgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tkg_2004/gesamt.pdf

## Slide 7: Definitionen
Allgemein: Verkehrsdaten (auch Verkehrsranddaten oder Verbindungsdaten):
  diejenigen technischen Informationen, die bei der Nutzung eines Telekommunikationsdienstes (Telefonie und/oder Internetnutzung), beim jeweiligen Diensteanbieter anfallen
Laut Telekommunikationsgesetz (TKG) § 3:
  30. "Verkehrsdaten" Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden

## Slide 8: Definitionen
Allgemein: Nutzungsdaten (Untermenge der Verkehrsdaten):
  Verwendet für die Verrechnung der Inanspruchnahme der Dienstleistung
Laut Telemediengesetz (TMG) § 15 (1), insbesondere folgende Daten:
  1. Merkmale zur Identifikation des Nutzers
  2. Angaben über Beginn und Ende sowie Umfang der jeweiligen Nutzung
  3. Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien.

## Slide 9: In den Medien
https://www.heise.de/newsticker/meldung/IT-Sicherheit-Koalition-will-Deep-Packet-Inspection-und-Netzsperren-3685644.html

## Slide 10: Nachtrag: 231. Sitzung vom 27.04.2017 – TOP 23
Sicherheitsniveau von Netz- und Informationssystemen festgelegt http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw17-de-informationssysteme/501726
  Ein Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie „über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in den Union" (18/11242) hat der Bundestag am Donnerstag, 27. April 2017, gegen die Stimmen der Opposition beschlossen.
  Dazu lagen ferner die Stellungnahme des Bundesrates mit Gegenäußerung der Bundesregierung (18/11620) sowie eine Beschlussempfehlung des Innenausschusses (18/11808) vor. Die Reden wurden zu Protokoll gegeben.
https://dbtg.tv/fvid/7103135

## Slide 11: Kommentar von netzpolitik.org vom 27.04.2017 (Anna Biselli)
https://netzpolitik.org/2017/neues-it-sicherheitsgesetz-internet-anbieter-duerften-zukuenftig-nicht-definierte-steuerdaten-auswerten/
  Was das bedeutet, ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Die Begriffe Bestands- und Verkehrsdaten sind im Telekommunikationsgesetz definiert.
  Was Steuerdaten sind, ist nicht im TKG definiert.
  Je nach Angriffsart und -durchführung seien unterschiedliche Daten aus verschiedenen Schichten der Netzwerkprotokolle notwendig, heißt es.

## Slide 12: Fragen
Was bedeutet diese Gesetzesänderung für unsere Kommunikation?
Was regelt das Telekommunikationsgesetz?
Was sind Bestandsdaten, Verkehrsdaten und Steuerdaten?
Was ist das OSI-Modell für Netzwerkprotokolle?
Was passiert auf der hohen „Sitzungsschicht“?
Was sind Verbindungsdaten?
Was ist der IP-Header?

## Slide 13: The IT Crowd
http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd
http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd/on-demand/45363-004
Staffel 3, Folge 4, „Die Rede“

## Slide 15: Leibniz-Rechenzentrum im Forschungscampus Garching
Ernst Graf

## Slide 16: SuperMUC Phase 1 + 2
Peak Performance: 3,2 + 3,6 PetaFlop/s
Cores: 147.456 (Thin) + 8.200 (Fat) + 3.840 (Phi) + 86.016 (Phase 2)
Memory: 288 (Thin) + 52 (Fat) + 2.56 (Phi) + 194 (Phase 2) TByte
Power Consumption: 2,3 + 1,1 MWatt

## Slide 17: Münchner Wissenschaftsnetz (MWN)

## Slide 18: Aufbau der Vorlesung
Einleitung und Grundlagen
Namen und Adressen
Schicht 4: Transportschicht
Schicht 3: Vermittlungsschicht
Hardwarenahe Schichten (Schicht 1 und 2)
Dienste der Anwendungsschicht im Internet
Middleware
Exkurse: ATM und (A)DSL, Multicast Routing, ...

## Slide 19: Literatur zu Rechnernetzen
Siehe auch: http://www.nm.ifi.lmu.de/rn

## Slide 20: Literatur zu Rechnernetzen

## Slide 21: Literatur zu Verteilten Systemen

## Slide 22: Lehrveranstaltungen im Umfeld
Dieser Kurs: Rechnernetze und verteilte Systeme (Schichten Architektur, Internet Protocol Suite)
Vorlesung Grid und Cloud Computing (Lose gekoppelte, verteilte Systeme)
Vorlesung IT-Management (Konzepte und Architekturen zum Betrieb vernetzter Systeme)
Vorlesung IT-Sicherheit
Vorlesung Parallel Computing
Praktikum Rechnernetze
Praktikum IT-Sicherheit

## Slide 23: Organisatorisches
Fragen/Hinweise zu den Folien: rnvs-skript@nm.ifi.lmu.de
Bereitstellung der Vorlesungsfolien auf der Webseite (siehe unten).
 Passwort: wurstkatastrophe
Übungsleitung: rnvs@nm.ifi.lmu.de
  Pascal Jungblut
  Roger Kowalewski
Alle Informationen zur Vorlesung gibt es auf der Webseite:
http://www.nm.ifi.lmu.de/rn

## Slide 24: Vorlesungszeiten
Jeweils freitags von 09:15-11:45
Pause von 10:30-10:45
Fragestunde am Freitag, 13.07.2018
Klausur Mitte / Ende Juli
Eventuell: Gastvortragende

## Slide 25: Erfolgreiche Teilnahme
Klausurplanung
  Semestralklausur: Unmittelbar nach der Vorlesungszeit
  Nachholklausur: voraussichtlich Anfang Oktober
Inhalt der Klausuren
  Sämtliche Inhalte der Vorlesung
  Sämtliche Inhalte aller Übungsaufgaben
  Sämtliche in den Übungen besprochene Themenkomplexe
Vorlesung und Übung bilden eine Einheit!

## Slide 26: Ablauf des Übungsbetriebs
Beginn der Übungen am Montag, 23.04.2018
Ausgabe der Übungen jeweils freitags
Keine feste Zuordnung/Einteilung der Übungsgruppen
Übungsblätter
  Blatt 0: Keine Besprechung in den Übungsgruppen, lediglich eine Korrektur durch die Tutoren (via Uniworx)
  Ab Blatt 1: Freiwillige Abgabe der bearbeiteten Übungsaufgaben via Uniworx (bis Freitag, 23:55 Uhr in der Folgewoche)
  Abgegebene Übungsblätter werden von Tutoren korrigiert
  Besprechung der Übungsblätter in der Woche nach ihrer Abgabe
  Mit „H“ gekennzeichnete Aufgaben werden in jedem Fall besprochen
  Alle anderen Aufgaben werden auf explizite/konkrete Nachfrage und Präsentation des eigenen Lösungsansatzes besprochen.
Notes: Die Übung am 01. Mai fällt aus wegen Feiertag, daher entfallen auch die am 02.Mai.
 Besprechung beginnt mit Blatt 1.

## Slide 27: Termine der Übungen
Zeit | LSF Name | Ort | Raum | Tutor
Mo, 10-12 | Gruppe 01 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 | D Z003 | Curt Polack
Mo, 12-14 | Gruppe 02 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 | D Z003 | Curt Polack
Di, 10-12 | Gruppe 03 | Amalienstr. 73A | 020 | Daniel Diefenthaler
Di, 14-16 | Gruppe 04 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 | D Z003 | Rosalie Kletzander
Di, 16-18 (HW Lab) | Gruppe 05 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 | D Z003 | Rosalie Kletzander
Di, 18-20 | Gruppe 06 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 | D Z003 | Rosalie Kletzander
Mo, 14-16 | Gruppe 07 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 | D Z003 | Henrik Wachowitz

## Slide 28: Gruppe 05: Homework Lab
Verantwortliche Tutorin: Rosalie Kletzander
Die Aufgaben des aktuellen Übungsblattes werden im Homework Lab bearbeitet
 kein Vortragen der Lösung
Die Tutorin steht beratend für inhaltliche Fragen zur Vorlesung sowie Übung zur Verfügung.
Alle anderen Übungsgruppen laufen im klassischen Modus. Die Lösungen werden von den Tutoren vorgetragen.

## Slide 29: Fragestunde
Am Freitag, 13.07.2018, 09:15-11:45 Uhr
Einreichung von Fragen jederzeit bis 06.07.2018 an
rnvs-fragen@nm.ifi.lmu.de
In der Fragestunde werden nur eingereichte Fragen durchbesprochen.
Fragen zum Inhalt der Klausur werden nicht behandelt.

## Slide 30: Begriffsbestimmung
Welche Begriffe aus den Bereichen „Rechnernetze“ und „Verteilte Systeme“ kennen wir bereits?

## Slide 31: Kapitel 1: Einleitung und Grundlagen

## Slide 32: Inhalt von Kapitel 1
Die wichtigsten Definitionen
Das ISO/OSI-Referenzmodell
Das Internet-Referenzmodell
Ein einführendes Beispiel
Schnittstellen und Dateneinheiten
Protokolle und Standards
Netztopologie
Fehlertypen

## Slide 33: Kapitel 1.1 Die wichtigsten Definitionen

## Slide 34: Definition: Rechnernetz
Ein Rechnernetz (engl.: Computer Network) ist ein Zusammenschluss unabhängiger (autonomer) Computer durch eine Kommunikationstechnologie. Diese Computer sind verbunden, wenn sie in der Lage sind, Informationen auszutauschen.
Vgl. Andrew S Tanenbaum and David J. Wetherall, in Computer Networks (5th Edition)

## Slide 35: Beispiel: Münchner Wissenschaftsnetz (MWN)
http://www.lrz.de/services/netz/mwn-ueberblick/

## Slide 36: MWN - Überblick
Kommunikationsnetz für Münchner Hochschulen und
  wissenschaftliche Einrichtungen
  110.000 Studenten
  30.000 Mitarbeiter
Kennzahlen
  16 Router
  1.500 Switches
  3.050 Access points
  77 gemietete Dark Fibre Leitungen
  40+ private Dark Fibre Leitungen
  > 100.000 Endgeräte
  54 Lokationen mit 560 Gebäuden
Übertragene Daten (Jan 2016)
  1.300 / 800 Tbyte/Monat (ein/ausgehend)
  25 PByte/Monat über Backbone
Notes: Warum OSI-Modell ??
Strukturierung: Beispiel Auto: Gruppierung angefangen mit Zahnrad, Getriebe, Antriebsstrang, ....
klare Übergange - Schnittstellen - zwischen verschiedenen Teilen (Software, Hardware)
generelles Modell ALLER Netzwerkprotokolle
die Möglichkeit innerhalb einer Schicht die eine Technik durch die andere zu ersetzen (z.B. TCP/IP über ISDN und über Ethernet, Ethernet über Drahtleitung und Glasleitung) ohne das die anderen Schichten verändert werden müssen.
Die drei unteren Schichten
Kabel, Stecker, Bitkodierung
Zugriffsverfahren, Topologie (Verbindung zwischen zwei unmittelbar miteinander verbundener Geräte)
Netzprotokoll, Verbindung über Gateways hinweg in die ganze Welt (Adressierungsverfahren, ....)
Komponenten der verschiedenen Schichten
Repeater, Hub
Bridge, Switch
Router

## Slide 37: Geografische Verteilung

## Slide 38: MWN – Angeschlossene Areale

## Slide 39: Nutzer des MWN
Notes: Vielfalt der Nutzer
Hauptnutzer fett
u.a.
Universitäten 2
Hochschulen 7
Museen 7
Wiss. Einrichtungen 11
Stud. Wohnheime 40
Gründerzentren 2

## Slide 40: Netz oder Netzwerk
In der deutschen Sprache:
  Netz (Stromnetz, nicht Stromnetzwerk; Telefonnetz)
  Netzwerk (in der Elektrotechnik, oder soziales Netzwerk).
Engl. „Computer Network“ = Dt. „Rechnernetz“
  „Computernetzwerk“ ist eigentlich die falsche Übersetzung. Das englische Wortes „network“ entspricht dem deutschen Wort „Netz“
Problem: Übersetzung als Netzwerk bringt aber auch Wörter hervor, die eine Unterscheidung ermöglichen.
  „Netzwerkkarte“  Netzwerkgerät, aber „Netzkarte“  Zeitkarte
  „Netzkabel“ (zur Stromversorgung), aber „Netzwerkkabel“ (LAN).
DIN ISO 2382-1 bis -25 „Begriffe der Informationstechnik“ definieren nur den Begriff „Netz“, nicht „Netzwerk“.

## Slide 41: Definition: Rechnernetz (WH)
Ein Rechnernetz (engl.: Computer Network) ist ein Zusammenschluss unabhängiger Computer durch eine Kommunikationstechnologie. Insbesondere müssen diese Computer also dazu in der Lage sein untereinander Informationen auszutauschen.
Zwei Computer gelten miteinander verbunden, wenn sie Informationen austauschen können.
WH

## Slide 42: Rechnernetz / Verteiltes System
Definition: Rechnernetz
Definition: Verteiltes System
  Nach Arbeitsweise
  Nach Diensterbringung (Dienstorientiert)
Verwechslungsgefahr!

## Slide 43: Definition: Verteiltes System (Nach Arbeitsweise)
Ein verteiltes System (engl.: Distributed System) umfasst eine Menge von Hardware- und Software-Komponenten vernetzter Rechner, die ausschließlich durch den Austausch von Nachrichten kommunizieren.
Vgl. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, and Gordon Blair, in Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition)

## Slide 44: Definition: Verteiltes System (Dienstorientiert)
Ein verteiltes System (engl.: Distributed System) ist eine Menge unabhängiger Rechner, die ihren Nutzern als ein einziges, zusammenhängendes (kohärentes) System erscheinen.
Vgl. Andrew S Tanenbaum and David J. Wetherall, in Computer Networks (5th Edition)

## Slide 45
Die Gegenseitige Abgrenzung der Begriffe Rechnernetz und verteiltes System ist unscharf:
Bsp.: Ein Datenbankmanagement-System kann als verteiltes System implementiert sein. Dieses verteilte System läuft auf einem Rechnernetz.
Das Rechnernetz ist Teil des verteilten Systems
Rechnernetz
Verteiltes System

## Slide 46: Ein verteiltes System (in einem Rechnernetz)

## Slide 47: Vergleich
Rechnernetz
Mehrere
mit einer bestimmten Technologie
miteinander verbundene
autonome
Computer
Verteiltes System
Benutzer nehmen
mehrere unabhängige Computer
als einheitliches kohärentes System
wahr

## Slide 48: Eigenschaften eines verteilten Systems
Middleware:
  Software, die auf einem Betriebssystem aufsetzt,
  und dem Benutzer das verteilte System in einer bestimmten einheitlichen Sichtweise präsentiert  Transparenz & Zusammenhalt
  Das System veranlasst die Kommunikation!
Kohärenz: Zusammenhang lat. cohaerere (zusammenhängen)
Anmerkung: Die Kohärenz, die einheitliche Sichtweise, und die zugehörige Software fehlen in einem Rechnernetz

## Slide 49: Quiz
Wer ist für den Datentransfer
  in einem Rechnernetz
  in einem verteilten System
verantwortlich?
Ist
  das World Wide Web
  SETI@HOME (http://setiathome.ssl.berkeley.edu)
  das ARPANET
  das X-WIN
  Amazon
ein Rechnernetz oder ein verteiltes System?

## Slide 50: Rechnernetz oder verteiltes System? MVG Fahrinfo
Fahrplanauskunft für München
Kohärente Sichtweise – Benutzerschnittstelle der App
Software-System, das verschiedene Rechnernetze verwendet
Kommunikation/Datentransfer wird vom System veranlasst, nicht vom Benutzer
https://www.mvg.de/services/mobile-services/fahrinfo.html

## Slide 51: Rechnernetz oder verteiltes System? X-Win
Kohärente Sichtweise?
Software- System?
Wer initiiert den Datentransfer? System oder Nutzer?

## Slide 52: Rechnernetz oder verteiltes System? World Wide Web
Wikipedia: „Das World Wide Web ist ein über das Internet abrufbares System von elektronischen Hypertext-Dokumenten, sog. Webseiten“
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
  Kohärente Sichtweise: alles ist ein Dokument (Webseite)
  Software-System: setzt auf ein Netz (Internet) auf
  Kommunikation/Datentransfer wird vom System veranlasst, nicht vom Benutzer
  Aber: URL (Uniform Resource Locator) identifiziert
    Zugriffsmethode (Protokoll)
    Ort der Ressource (Host)

## Slide 53: Kapitel 1.2 Das ISO/OSI-Referenzmodell
(Engl. Open Systems Interconnection Model)
ISO - Internationale Organisation für Normung, Genf, Schweiz (Engl. International Organization for Standardization)

## Slide 54: Definition: ISO/OSI-Modell (1/2)
Das ISO/OSI-Modell (engl.: Open Systems Interconnection Model) ist ein Referenzmodell (ein allgemeines Modell für eine Klasse von Sachverhalten), welches den Nachrichtenaustausch in einem Telekommunikationsnetz mit Hilfe einer Schichtenarchitektur (das Modell enthält sieben wohldefinierte aufeinander aufbauende Abstraktionsschichten) analysiert und strukturiert.
WH

## Slide 55: Definition: ISO/OSI-Modell (2/2)
...
Auf einzelnen Schichten anfallende Aufgaben können somit unabhängig von den Anforderungen anderer Schichten (mithilfe von Protokollen) charakterisiert und gelöst werden.
Protokolle benachbarter Schichten können über wohldefinierte Schnittstellen interagieren.

## Slide 56: Nomenklatur
Der volle Name im deutschen Sprachraum lautet „ISO/OSI-Referenzmodell“. Aus Platzgründen beschränken wir uns auf „ISO/OSI-Modell“.
Im englischen Sprachraum ist auch einfach nur „OSI-Model“ in der Literatur anzutreffen.
Die offizielle Bezeichnung des aktuellen Standards ist „ISO/IEC 7498“.
Der Begriff „OSI“ (engl.: Open Systems Interconnection) enthält das Ziel des Modells, Informationssysteme verschiedener Hersteller zur Zusammenarbeit (interconnection) zu befähigen.
Eine weitere Bezeichnung, die in der Literatur oft anzutreffen ist, lautet: „ISO/OSI-Schichtenmodell“

## Slide 57: OSI – Open System Interconnection
Offenheit: Warum ist das System offen?
  OSI ist „offen“, weil es erlaubt, dass unterschiedliche Systeme zusammengeschaltet werden können – solange sie sich an die Protokolle und Schnittstellen halten.
Transparenz: Warum ist das System transparent?
  Teile des Modells sind vorhanden, aber „unsichtbar“, und werden daher vom Benutzer nicht wahrgenommen.
  Ein Protokoll kommuniziert „virtuell“ mit der gleichen Gegenstelle beim Kommunikationspartner.
Achtung: Transparenz in der IT-Sicherheit und im Datenschutz werden teilweise gegenteilig verwendet!

## Slide 58: Definitionen OSI-Referenzmodell
Protokoll
Dienst
Schnittstelle

## Slide 59: Definition: Protokoll
Ein Protokoll (engl.: Protocol) ist eine Spezifikation (bzw. Vereinbarung) der Regeln, nach denen ein gegebener Informationsaustausch (eine gegebene Kommunikation) stattfindet. Insbesondere werden Syntax, Semantik und Synchronisationsverhalten einzelner Nachrichten festgelegt.
Anmerkung: Im Kontext von Rechnernetzen spricht man vom Netzprotokoll, im allgemeinem Kontext vom Telekommunikationsprotokoll

## Slide 60: Definition: Dienst
Ein Dienst (engl.: Service) ist eine Menge primitiver Operationen die ein Diensterbringer (Im Folgenden allgemein eine Schicht des ISO/OSI-Modells) seinen Nutzern (allgemein die ISO/OSI-Schicht über der die den Dienst erbringt) zur Verwendung bereitstellt.
Das Dienstkonzept ist von der konkreten Implementierung der Operationen, die bereitgestellt werden, unabhängig. Die Implementierung der Dienstprimitive wird in Protokollen spezifiziert.
Vgl. Andrew S Tanenbaum and David J. Wetherall, in Computer Networks (5th Edition)

## Slide 61: Definition: Schnittstelle
Die Schnittstelle (engl.: Interface) einer Schicht teilt den darüber liegenden Prozessen mit, wie auf die angebotenen Dienste zugegriffen werden kann.
Vorsicht: Das Wort „Schnittstelle“ wird im Kapitel 1.6 in einem anderem Sinne verwendet. „Schnittstelle“, so wie hier definiert entspricht dem dortigem „Service Access Point (SAP)“.
Vgl. Andrew S Tanenbaum and David J. Wetherall, in Computer Networks (5th Edition)

## Slide 62: Definitionen OSI-Referenzmodell
Protokoll: spezifiziert die Regeln zur Durchführung einer Kommunikation
Dienst: stellt eine Menge primitiver Operationen eines Diensterbringers den Nutzern zur Verwendung bereit
Schnittstelle: regelt den Zugriff auf den jeweiligen Dienst

## Slide 63
Transport System
Application System
Medium
Data Link Layer
Session
Layer
Transport
Layer
Presentation
Layer
Application
Layer
Network Layer
Medium
Medium Access I.
Data Link Layer
Physical Layer
Internetworking & Relaying
(De)-Enhancement
Subnet-dependent network I.
Session
Layer
Transport
Layer
Presentation
Layer
Application
Layer
Network Layer
Physical
Layer
Data Link
Layer
LLC
Medium-
access I.
a,
b,
c,
Physical
Layer
End system
End system
Transit sytem
7
6
5
4
3
2
1

## Slide 64: Schichten im ISO/OSI-Referenzmodell
Schicht 7: Anwendungsschicht
Schicht 6: Darstellungsschicht
Schicht 5: Sitzungsschicht / Kommunikationssteuerungssicht
Schicht 4: Transportschicht
Schicht 3: Vermittlungsschicht
Schicht 2: Sicherungsschicht
Schicht 1: Bitübertragungsschicht

## Slide 65: Schicht 1: Bitübertragungsschicht (Engl.: Physical layer)
Transparente Übertragung von Bits via Data Circuits (Bsp. Data Circuit: Das Wegstück Netzkarte, Ethernet Kabel, Router)
Darstellen von Daten auf dem physikalischen Medium
  mechanisch: Stecker, Pin-Belegung, Signalkodierung
  physikalisch: Signalkodierung, Modulation
  funktionell: Bedeutung der Pin-Belegung
Festlegung der Übertragungsart
  Analog / Digital
  Synchron / Asynchron
  Seriell / Parallel
Art der Modulation
Beispiele: V.24 (Analog), X.21 (Digital), IEEE 802.3 PMA
Notes: Beispiel: Hub / Repeater

## Slide 66: Schicht 2: Sicherungsschicht (Engl.: Data link layer)
Aus Data Circuits der Schicht 1 werden übertragungstechnikunabhängige, gesicherte Data Links, bzw. Logical Links auf Schicht 2
Schicht 2a: Multiple Access Control (MAC) (auch Medium Access Layer genannt):
  Zugang auf das physikalische Medium
  Zusammenfassung von Bits zu Blöcken bzw. Frames
  Synchronisationsverhalten der Blöcke bzw. der Frames
Schicht 2b: Logical Link Control (LLC):
  Leitungsprotokolle
  Fehlererkennung und Fehlerkorrektur (Paritätbits, BCC, Hammingabstand)
Notes: Beispiel: Switch

## Slide 67: Schicht 3: Vermittlungsschicht (Engl.: Network layer)
Zusammenschaltung der Logical Links der Schicht 2 zu einem End to End Path der Schicht 3 (via Transitsysteme)
Wegewahl (vor bzw. während Kommunikationsbeziehung) und Vermittlung/Routing (während dem Datenaustausch)
Verhandlung der Dienstgüte
Wichtigstes Beispiel Protokoll: Internet Protokoll (IP)
Start
Ziel
Notes: Beispiel: Router

## Slide 68: Schicht 4: Transportschicht (Engl.: Transport layer)
Netzunabhängiger Transport von Nachrichten (beliebiger Länge) zwischen zwei Endsystemen
Liegt (als oberste Schicht des Transportsystems), an der Grenze zum Anwendungssystem:
Die wichtigsten Transportschichtprotokolle im Internet:
  TCP (Engl.: Transmission Control Protocol): verbindungsorientiert
  UDP (Engl.: User Datagram Protocol): verbindungslos

## Slide 69: Transportsystem (als Grafik)
Transportsystem
Endsystem A
Endsystem B
...
...
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Router
1
2
3
Router
1
2
3
Router
1
2
3
Netz 1
Netz 2
Netz n
Virtuelle, zuverlässige Verbindungen
(aus Sicht der Endsysteme)

## Slide 70: Schicht 5: Kommunikationssteuerungsschicht (auch Sitzungsschicht) (Engl.: Session layer)
Sitzung: Temporär bestehende logische Kommunikations-Beziehung zwischen zwei Anwendungen
Aufgaben der Schicht:
  Dialogführung innerhalb der Sitzung (Berechtigungstokens)
  Synchronisation: Aufbau, Abbau, Definition von Wiederaufsatzpunkten bei Synchronisationsverlust
Arten von Sitzungen:
  Voll Duplex: beide Teilnehmer senden und empfangen (auch gleichzeitig)
  Halb Duplex: beide Teilnehmer senden und empfangen (aber nicht gleichzeitig)
  Simplex: ein Teilnehmer sendet und einer empfängt

## Slide 71: Schicht 6: Darstellungsschicht (Engl.: Presentation layer)
Aushandeln der konkreten Transfersyntax
Abbilden der Transfersyntax auf die konkrete lokale Syntax (z.B. Basic Encoding Rules, BER)

## Slide 72: Schicht 7: Anwendungsschicht (Engl.: Application layer)
Allgemein verwendbare Dienste werden als Protokolle spezifiziert und standardisiert.
Beispiele, die uns noch begegnen werden (DNS im Kapitel 2 und der Rest im Kapitel 6):
  DNS (engl. Domain Name System)
  SMTP (engl. Simple Mail Transfer Protocol)
  HTTP (engl. Hypertext Transfer Protocol)
  FTP (engl. File Transfer Protocol)
Schicht 7 ist „nach oben“ nicht abgeschlossen (Bsp.: Adobe Flash verwendet die Dienste der Anwendungsschicht)

## Slide 73: Das ISO/OSI-Modell als Grafik (WH)

## Slide 74: Kapitel 1.3 Das Internet-Referenzmodell

## Slide 75: Einordnung
Das ISO/OSI-Modell wurde als allgemeines Referenzmodell für Telekommunikationsnetze entwickelt.
Das Internet-Modell, auch „TCP/IP-Referenzmodell“ orientiert sich stark an seinen Kern Protokollen (TCP und IP) und ist nur bedingt auf andere Protokollstapel anwendbar. (eigentlich nicht der Sinn eines Referenzmodells!)
Bis das ISO/OSI-Modell fertig war, hatten sich TCP/IP bereits als Internetworking Protokolle etabliert.
Folge: Das Internet verwendet TCP/IP bzw. das „Internet-Modell“, aber das ISO/OSI-Modell ist für ein abstraktes Verständnis allgemeiner Kommunikationsabläufe das „bessere“ Referenzmodell

## Slide 76: ISO/OSI und Internet im Vergleich
Das Internet-Modell enthält weniger Schichten als das ISO/OSI-Modell.
Die Vorteile der Schichtkapselung gehen in diesen Fällen verloren.
Aufgaben der ISO/OSI-Schichten 5 und 6 werden im Internet Anwendungsspezifisch behandelt.

## Slide 77: Die Internet-Protokollfamilie
Familie von rund 500 Netzprotokollen:

## Slide 78: Nachteile gegenüber ISO/OSI
Das gesamte Anwendungssystem ist eine einzige Schicht.
Die Funktionen der ISO/OSI-Schichten 5 und 6 sind also nicht in einer eigenen Schicht gekapselt.
Nachteile: Funktionen der ISO/OSI-Schichten 5 und 6 sind
  nicht modifizierbar/ersetzbar
  eng an Anwendungen gekoppelt
  Es besteht kein allgemeines Sitzungskonzept.
  Es besteht keine transparente Anpassung der Darstellung.

## Slide 79: Middleware
Ansatz: Bei Anwendungen, wo sich ein Kapseln der ISO/OSI Schicht 5 und 6 Aufgaben eindeutig lohnt, führen wir eine Kommunikations-Middleware (Kapitel 7) ein.
Bsp.: CORBA (engl. Common Object Request Broker Architecture)
Vorschrift von Datenformaten durch Middleware; Anpassungen (engl. Bindings) an verschiedenartige Systeme
Anwendungskomponente nutzt Schnittstelle zur Kommunikation mit anderen Komponenten.
Transportschicht wird aus Anwendungssicht verschattet.

## Slide 80: Kapitel 1.4 Ein einführendes Beispiel
Anwendung von ISO/OSI- bzw. Internet-Modell auf das Surfen im World Wide Web

## Slide 81: Szenario
Wir haben folgenden Szenario:
Eine Besucherin dieser Vorlesung will bevor sie aus dem Haus geht noch einmal nachschauen, in welchem Raum die Vorlesung stattfindet.
Was macht unsere Vorlesungsbesucherin?
Sie öffnet einen Internet-Browser auf ihrem Laptop und gibt folgenden Link in die Adressleiste ein:
http://www.nm.ifi.lmu.de/teaching/Vorlesungen/2018ss/rn

## Slide 82: Webseite erscheint im Browser

## Slide 83: Etwas weiter unten...
die gewünschte Information.

## Slide 84: Ziel der Vorlesung (unter anderem)
Was ist hier eigentlich passiert bzw. wie funktioniert dieser Vorgang?
  Protokolle des ISO/OSI- bzw. Internet-Modells
  Router, Transitnetze
  Netzkarte, Kabel, etc.

## Slide 85: Ziel der Vorlesung (Erste Überlegungen)
Der Browser läuft auf dem Laptop zu Hause.
Die Vorlesungsseite wird von einem Server der LMU (an einem unbekannten Ort) bereitgestellt.
Es liegt offensichtlich ein verteiltes System vor!
Browser und Server kommunizieren (aus Anwendungssicht) also ausschließlich per Nachrichten.
Die Kommunikation strukturiert sich anhand des ISO/OSI- bzw. des Internet-Modells.

## Slide 86: Das ISO/OSI-Modell als Grafik (WH)

## Slide 87: Das Beispiel als Grafik
Laptop
Browser
Resolver
DNS Server
(2) DNS Anfrage
(1) www.nm.ifi.lmu.de ?!
(3) reply: 141.84.218.29
Anwendungsschicht:
HTTP
Transportschicht:
TCP (Port 80)
Vermittlungsschicht:
IPv4 (141.84.218.29)
Netzzugang:
z.B.: Ethernet
Socket
Internet-Modell
GET/POST
LMU Server
(Kommunikation mit
Zielgerät/Endpunkt)
via Router
in die Transitnetze
(Kommunikation mit
dem jeweils nächstem
Netzknoten)
Aufbau
Transfer
Abbau
Vermittlung/
Adressierung
Medienzugriff
Rahmenbildung
Modulation
Fehlererkennung

## Slide 88: Sicht des Anwendungssystems (ISO/OSI-Schichten 5 bis 7)
Browser schickt DNS Anfrage (Protokoll) zur Ermittlung der IP-Adresse des Servers „www.nm.ifi.lmu.de“ an Resolver (i.d.R. Teil des Betriebssystems).
Resolver fragt gegebenenfalls bei einem DNS-Server nach ( Kapitel 2)
Browser schickt HTTP (Protokoll) Anfrage an Server, um Inhalt „/teaching/Vorlesungen/2018ss/rn/“ anzufordern ( Kapitel 6)
Ausgehende Nachrichten werden an Transportschicht (z.B. TCP) übergeben ( Kapitel 3)
7 Anwendung
4 Transport
6 Darstellung
5 Kommunikationsst.
3 Vermittlung
2 Sicherung
1 Bitübertragung

## Slide 89: Sicht der Transportschicht (Schicht 4)
WH: Die Transportschicht bietet der Anwendungsschicht den netzunabhängigen Transport von Nachrichten zwischen zwei Endsystemen als Dienst an.
Transportsystem
Endsystem A
Endsystem B
...
...
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Router
1
2
3
Router
1
2
3
Router
1
2
3
Netz 1
Netz 2
Netz n
Virtuelle, zuverlässige Verbindungen
(aus Sicht der Endsysteme)

## Slide 90: Sicht der Transportschicht (Schicht 4)
Aufbau einer TCP (Transmission Control Protocol)-Verbindung zum Server mit Hilfe des 3-Way-Handshakes auf ( Kapitel 3)
TCP-Segmente aus Nutzdaten (die HTTP-Anfrage) und TCP-Header (Steuerinformationen) bilden und übertragen – Weitergabe an darunterliegende Schicht
Anmerkung: Flusssteuerung und Staukontrolle notwendig.
7 Anwendung
4 Transport
6 Darstellung
5 Kommunikationsst.
3 Vermittlung
2 Sicherung
1 Bitübertragung

## Slide 91: Sicht der Transportschicht (Schicht 4)
Im TCP-Header: Sequenznummern
  Erkennung von verloren gegangene Paketen und ggf. neue Anforderung
  Korrektur von falscher Reihenfolge
  Entfernung von Duplikaten
  Nur fehlerfreie Nachrichten werden an darüberliegende Anwendungsschicht weitergereicht.
Bei Beendigung des Nachrichtenaustausches  Abbau der Verbindung
Übergabe der ausgehende TCP-Segmente an Vermittlungsschicht ( Kapitel 4)

## Slide 92: Sicht der Vermittlungsschicht (Schicht 3)
Nutzdaten (TCP-Pakete) mit einem IP-Header versehen um IP-Datagramme („IP-Pakete“) zu bilden.
Fragmentierung: Aufteilung von IP-Paketen falls zu groß für das nächste Wegstück (Stichwort MTU: Maximum Transmissible Unit)
Fragestellung: wie findet ein IP-Paket den Weg zum Server, und wie ein entsprechendes Antwortpaket den Weg zurück?
7 Anwendung
4 Transport
6 Darstellung
5 Kommunikationsst.
3 Vermittlung
2 Sicherung
1 Bitübertragung

## Slide 93: Sicht der Vermittlungsschicht (Schicht 3)
Jedes IP-Paket beinhaltet im Header Ziel- und Quell-IP-Adresse
IP-Pakete auf unserem Laptop:
  Quelle: 192.168.178.31 (Laptop)
  Ziel: 141.84.218.29 (www.nm.ifi.lmu.de)
Da 141.84.218.29 nicht in unserem LAN (engl.: Local Area Network), Versand des Pakets an bekanntes Default Gateway 192.168.178.1 (unser Router zuhause).
Router sucht in Routingtabelle, welcher bekannte (benachbarte) Router dem Zielnetz am nächsten ist und schickt das IP-Paket an diesen.

## Slide 94: Sicht der Vermittlungsschicht (Schicht 3)
Änderung der Quell IP-Adresse des Pakets zu öffentlicher IP-Adresse (zugewiesen von Internet Provider): Beispiel: 185.17.207.126.
IP-Adresse innerhalb unseres LANs (192.168.178.31) hat außerhalb keine sinnvolle Bedeutung hat ( Kapitel 2)
Weiterleiten des Pakets im Transportsystem von Router zu Router, bis es am Gateway des Zielnetzes ankommt und von an den LMU Server geleitet wird.

## Slide 95: Sicht der Vermittlungsschicht (Schicht 3)
Antwortpakete werden auf die gleiche Art und Weise zurück geleitet.
Antwort Paket:
  Quelle: 141.84.218.29 (www.nm.ifi.lmu.de)
  Ziel: 185.17.207.126 (unser Router)
Frage: Wie weiß der Router, dass das Antwortpaket zu unserem Laptop (192.168.178.31) muss?
Antwort: Der Router schaut sich nicht nur die IP-Adressen sondern auch die TCP-Ports der Nachricht an.
Beim Senden unseres ursprünglichen Pakets verändert er den Quell-Port zu einem anderweitig unverwendeten Port, und merkt sich, dass Nachrichten an diesen TCP-Port zur IP-Adresse 192.168.178.31 (unser Laptop) geschickt werden müssen.
  Stichwort: Network Adresse Translation (NAT) (Kapitel 2)

## Slide 96: Sicht des Netzzugangs (ISO/OSI Schicht 1 und 2)
Wegstück Computer-Router über ein Ethernet-Kabel verbunden.
Ethernet im IEEE 802.3 Standard definiert.
Aufgabe: IP-Pakete der Vermittlungsschicht als Bits kodiert über das Ethernet-Kabel zu schicken.
  Übertragungsrate des verwendeten physikalischen Mediums (Schicht 1)
  Kollisionsvermeidung bei Vielfachzugriff auf das Medium (Schicht 2a: Mehrfachzugriff)
  Erkennung und Korrektur von auftretenden Bit-Fehlern (Schicht 2: Sicherungsschicht)
  Rahmenbildung (Schicht 2: Sicherungsschicht)
7 Anwendung
4 Transport
6 Darstellung
5 Kommunikationsst.
3 Vermittlung
2 Sicherung
1 Bitübertragung

## Slide 97: Ausblick
Kurs orientiert sich an Schichten des ISO/OSI- bzw. des Internet-Modells
In vergangenen Semestern: Schichten strikt von unten nach oben, Kapitel um Kapitel, durchgegangen.
Neuer Ansatz: folgt in etwa der Struktur des einführenden Beispiels – grob die Schichten von oben nach unten
Fragen, Kommentare, entdeckte Fehler, unklare Stellen usw. zur neuen Kursstruktur oder auch zu den überarbeiteten Vorlesungsfolien bitte an:
 rnvs-skript@nm.ifi.lmu.de

## Slide 98: Aufbau der Vorlesung
Einleitung und Grundlagen
Namen und Adressen
Schicht 4: Transportschicht
Schicht 3: Vermittlungsschicht
Hardwarenahe Schichten (Schicht 1 und 2)
Dienste der Anwendungsschicht im Internet
Middleware
Exkurs: ATM und (A)DSL
Exkurs: Multicast Routing

## Slide 99: Hinweise
Themen und Konzepte:
  Schichtspezifisch
  Protokollspezifisch
  Internetspezifisch
  Schichtunabhängig
Themen werden in der Reihenfolge behandelt, wie sie beim Durchgehen der Schichten zuerst aufkommen
Schichtunabhängige Konzepte werden explizit als solche hervorgehoben.

## Slide 100: Inhalt von Kapitel 1 (WH)
Die wichtigsten Definitionen
Das ISO/OSI-Referenzmodell
Das Internet-Referenzmodell
Ein einführendes Beispiel
Schnittstellen und Dateneinheiten
Protokolle und Standards
Netztopologie
Fehlertypen

## Slide 101: Kapitel 1.5 Schnittstellen und Dateneinheiten
in einer Schichtenarchitektur

## Slide 102: Das Prinzip der Schnittbildung
Systemschnitt
Dienstschnitt
Protokollschnitt
Interaktionsstelle
Schnitt
Schnitte dienen der ...
Identifikation kommunizierender Einheiten und ihrer Interaktionsstellen
Zuordnung von Interaktionsstellen zueinander
Definition des inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhangs zwischen Interaktionen
Analogie aus der OO-Welt
Klasse / Objekt
Gekapseltes Innenleben
Schnittstelle nach aussen

## Slide 103: Die Schichtenarchitektur des ISO/OSI-Modells (WH)

## Slide 104: Modellannahmen bei Schichtenarchitekturen
sicherer Kanal: keine Fehler, kein Datenverlust, kein Synchronisationsverlust
sichere Instanz: kein Fehlverhalten, kein Synchronisationsverlust
unsichere/r Instanz/Kanal: sonst
Sichere Instanz
Sichere Instanz
Sichere Übertragung
Unsichere
Übertragung
Unsichere Instanz

## Slide 105: Schnittbildung in der Schichtenarchitektur
Systemschnitt
Dienstschnitt
Protokollschnitt

## Slide 106: Systemschnitt
Systemschnitte
setzen an den tatsächlichen (physikalischen) Grenzen der kommunizierenden Systeme an.
  Beispiel: Ein Laptop ist ein System, ein Router ist ein System und das Ethernet Kabel das sie verbindet ist die Schnittstelle zwischen diesen Systemen.
dienen der Festlegung diskreter kommunizierender Systeme.
können zur Verfeinerung (Annäherung an reale Konfiguration) mehrfach angewendet werden.

## Slide 107: Systemschnitt
Netz
Festlegung diskreter kommunizierender Systeme
Interaktionsstelle stimmt mit dem realen Übergang zum Medium überein.
Kann zur Verfeinerung (Annäherung an reale Konfiguration) mehrfach angewendet werden (z.B. unten im Bild).
Zugangsnetz H
X-Win
MHN
Transitsystem
Gebäude
LFE Netz
Uni Hannover
Endsystem
Uni Hannover
Endsystem
Systemschnitt

## Slide 108: Dienstschnitt
Dienstschnitte
setzen zwischen den Diensten zweier benachbarter Schichten an.
  Der Kommunikationsvorgang innerhalb eines Systems wird in Teilvorgänge aufgeteilt.
legen Dienstnutzer, Dienst, und Diensterbringer fest.
ergeben nur in Verbindung mit einer Schichtarchitektur Sinn.

## Slide 109: Dienstschichtung (Beispiel)
Ort A
Ort B
Weinbesteller
Gesprächsübergabe
Weinlieferant
Übersetzer
Übersetzer
Sekretärin A
Sekretärin B
Gesprächsübergabe
= Verstärker
Netz
Protokoll 7
Protokoll 6
Protokoll 5
Protokoll 4
Protokoll 3

## Slide 110: Dienstzugangspunkt (SAP)

## Slide 111: Protokollschnitt
Protokollschnitte setzen zwischen den Peer Entities zweier kommunizierender Endsysteme an.
Peer Entities sind Instanzen deselben Protokolls (auf der selben Schicht) in zwei verschiedenen kommunizierenden Systemen.
Bsp.: Eine Instanz des TCP Protokolls auf unserem Computer kommuniziert mit einer Instanz des TCP Protokolls auf einem Webserver.
Ziel: koordinierte Diensterbringung durch mehrere Systeme.

## Slide 112: Protokollschnitt
Protokollinstanzen haben drei Interaktionsstellen:
  nach oben
  nach unten
  zur Peer Entity
Dabei ist die Kommunikation der Protokollinstanzen (Peer Entities) virtuell.
Tatsächlich kann nur nach oben oder unten kommuniziert werden.

## Slide 113: Protokollinstanzen
Dienstprimitive des Dienstes N
Protokoll-
instanz
Dienstprimitive des Dienstes N-1
Protokoll-
instanz
Dienstprimitive des Dienstes N
Dienstprimitive des Dienstes N-1

## Slide 114: Schnittbildung in der Schichtenarchitektur
Systemschnitt – zwischen Systemen
Dienstschnitt – zwischen benachbarten Schichten
Protokollschnitt – zwischen Peer Entities

## Slide 115: Dateneinheiten (1/4)
Innerhalb des ISO/OSI-Modells (nach unten, nach oben, und horizontal) unterscheiden wir allgemein zwischen
  Nutzdaten
  Steuerinformation
Welcher Teil Steuerinformation ist und welcher Nutzdaten, kommt darauf an
  auf welcher Schicht (in welcher Protokollinstanz) wir uns befinden
  ob wir die Kommunikation nach oben, nach unten, oder zur Peer Entity betrachten.

## Slide 116: Dateneinheiten (2/4)
Horizontale Kommunikation (mit der Peer Entity):
  Steuerinformation „PCI“ (Protocol Control Information, deutsch: Protokoll-Steuer-Information).
  Nutzdaten „UD“ (User Data, deutsch: Benutzerdaten)
  Einheit aus PCI und UD  „PDU“ (Protocol Data Unit, deutsch: Protokoll-Dateneinheit)

## Slide 117: Dateneinheiten (3/4)
Vertikale Kommunikation (nach unten, oder nach oben) mit einer Protokollinstanz einer benachbarten Schicht:
  Steuerinformation „ICI“ (Interface Control Information, deutsch: Schnittstellen-Steuerdaten)
  Nutzdaten „ID“ (Interface Data, deutsch: Schnittstellen-Daten)
  Einheit aus ICI und ID  „IDU“ (Interface Data Unit, deutsch: Schnittstellen-Dateneinheit)

## Slide 118: Dateneinheiten (4/4)
SAP (Service Access Point): Interface/Schnittstelle
  ICI (Interface Control Information) wird also zur Ansteuerung eines SAP verwendet.
SDU (Service Data Unit): Wenn eine IDU die relevante Schnittstelle passiert hat, wird dessen ID auch als „SDU“ (Service Data Unit, deutsch: Dienst-Daten-Einheit) bezeichnet.

## Slide 119: Zusammenfassung Dateneinheiten
Kommunikation | Steuerinformation | Nutzdaten | Kombiniert
Peer-Instanzen (horizontal) | Protokoll-Steuer-Info (PCI) | Benutzer Daten (UD) | Protokoll Dateneinheit (PDU)
Benachbarte Instanzen (vertikal) | Interface Steuerdaten (ICI) | Interface Daten (ID) | Interface Dateneinheit (IDU)
In der Praxis: Teile der PCI dienen auch als ICI, sodass die ICI nicht separat hinzugefügt werden muss.

## Slide 120
(N)-IDU
(N)-PCI
(N)-SDU
IDU: Interface Data Unit
ICI: Interface Control Information
PCI: Protocol Control Information
SDU: Service Data Unit
UD: User Data
PDU: Protocol Data Unit
Schicht (N+1)
Schicht N
Schicht (N-1)
(N)-ICI
(N)-ID
(N)-ICI
(N)-ID
(N)-ICI
(N)-ID
Zu sendende Daten
Zur Ansteuerung des SAP
der Schicht N
(N)-PCI
(N)-UD
(N)-PDU
Dateneinheit der Schicht N
N-Protokoll
Notes: Beispiel für ICI: Länge der SDU

## Slide 121: Ablauf des Datenflusses
(N)-IDU steuert SAP der Schicht N
  (N)-IDU = (N)-ICI + (N)-ID
  (N)-ID = (N+1)-PDU
Nach Passieren der Schnittstelle:
  (N)-ICI des (N)-IDU wird nicht mehr gebraucht
  (N)-ID des (N)-IDU wird zu (N)-SDU
(N)-SDU entspricht (N)-UD
(N)-PDU ist (N)-PCI + (N)-UD

## Slide 122
(N)-PCI
Barcode
(zur Paketverfolgung)
Schicht (N+1)
Schicht N
Schicht (N-1)
Gebühr
normal = billig
express = teuer
Empfänger
Absender
(N+1)-PCI
Sendung
(N+1)-PDU
(N)-ICI
(N)-ID
(N)-SDU
(N)-PDU
Korrespondent
„versende Ware“
Poststelle
„versende Paket“
Spedition
„Transportiere
Fracht“
„empfange
Ware“
(N)-IDU
Analogie: Paketversand

## Slide 123: Datenfluss (vertikal und horizontal)
M
H3
M
H2
H3
M
SENKE
M
H3
M
H3
H3
H2
M
H2
H1
M
Originalnachricht
Header
Quelle
H2
H1
reale Übertragung
Schicht 3
Schicht 2
Schicht 1
M
H3
virtuelle Übertragung
virtuelle Übertragung

## Slide 124: Abbildungen zw. Datenblöcken
Operationen auf Datenblöcken:
Segmentierung (Segmenting) / Neumontage (Reassembly)
Blockieren (Blocking) / Deblockieren (Deblocking)
Verkettung (Concatenation) / Trennung (Separation)

## Slide 125: Abbildungen zw. Datenblöcken (Segmenting/Reassembly)
(N)-SDU
(N)-PCI
(N)-PDU
(N)-PDU
PCI: Protocol Control Information
PDU: Protocol Data Unit
SDU: Service Data Unit
Segmenting
Reassembly

## Slide 126: Abbildungen zw. Datenblöcken (Blocking/Deblocking)
(N)-PCI
(N)-SDU
(N)-PCI
(N)-SDU
(N)-PDU
Blocking
Deblocking

## Slide 127: Abbildungen zw. Datenblöcken (Concatenation&Separation)
Schicht N
(N)-PDU
(N)-PDU
(N-1)-SDU
(N-1)-PCI
Schicht (N-1)
(N-1)-PDU
Separation
Concatenation

## Slide 128: Kapitel 1.6 Protokolle und Standards
Allgemeines zu Protokollspezifikationen und Standards

## Slide 129: Definition: Protokoll (WH)
Ein Protokoll (engl.: Protocol) ist eine Spezifikation (bzw. Vereinbarung) der Regeln, nach denen ein gegebener Informationsaustausch (eine gegebene Kommunikation) stattfindet. Insbesondere werden Syntax, Semantik und Synchronisationsverhalten einzelner Nachrichten festgelegt.

## Slide 130: Protokollfunktionen
Verbindungsmanagement
Datenhandhabung
Fehlerbehandlung
Beschreibung in der Protokollspezifikation

## Slide 131: Typische Protokollfunktionen (1/3)
Verbindungsmanagement
  Aufbau, Abbau
  Multiplexing, Splitting
  Protokoll Selektion (auf benachbarten Schichten)
Achtung: Transporteinheiten haben schichtspezifisch verschiedene Bezeichnungen (z.B.: Nachricht, Segment, Paket, Block, Frame)

## Slide 132: Typische Protokollfunktionen (2/3)
Datenhandhabung
  Zerlegung (Segmenting) und Zusammenfügung (Reassembly) von Dateneinheiten
  Versehen von Nutzdaten mit Steuerinformationen
  Wegewahl (routing)
  Flussteuerung (flow control)

## Slide 133: Typische Protokollfunktionen (3/3)
Fehlerbehandlung
  Verfälschung der Daten:
  Prüfsummen (CRC, BCC), Paritätsbits, ...
  Verlust der Daten:
  Sequenznummern, Quittungen, Timeout
  Duplikate:
  Sequenznummern
  Falsche Reihenfolge:
  Sequenznummern
  Verbindungsabbruch:
  Reset, Wiederaufsatzpunkte

## Slide 134: Protokollspezifikation (1/2)
Aufgabe:
  Arbeitsteilung und Zusammenarbeit mit Protokollen benachbarter Schichten
Methoden der Protokollspezifikation:
  erweiterte endliche Automaten [ESTELLE]
  Ablaufdiagramme [SDL]
  Sequenzdiagramme
  Programmiersprachen [ASN.1]
  Temporale Logik [LOTOS]
  Petri-Netze (nach Carl Adam Petri)

## Slide 135: Protokollspezifikation (2/2)
Protokollverifikation und Validierung
  Korrektheit
  Verklemmungsfreiheit (Deadlock)
Protokolltests
  mit Partner: Interoperabilität (interoperability)
  gegen Standard: Konformität/Übereinstimmung (conformance)

## Slide 136: Ausschnitt aus V.24 (Signale)
+12 V
-12 V
+3V
-3V
+5V
-5V
‘‘0‘‘
‘‘1‘‘
Datenleitung
Max. Flankenanstieg:
-6
30V / (10 s)
Max. Signalwechseldauer:
1ms
‘‘Ein‘‘
‘‘Aus‘‘
Sendeschwelle
Sendeschwelle
Empfangsschwelle
Empfangsschwelle
Meldeleitungen,
Steuerleitungen

## Slide 137: Beispiel:Telefongespräch
Anfang
Keine/unverständliche
Antwort
Angerufener legt auf
Falscher Name
Richtiger Name
„Hallo“
Begrüßungsphase
Informationsaustausch
Verabschiedungsphase
Ende
Auflegen
frei
wählen

## Slide 138: Telefongespräch als Diagramm
Beispiel für die Verwendung von Sequenzdiagrammen (Flow Charts)
Vereinfachungen:
  Nur Anrufer Seite dargestellt
  Nicht festgelegt:
    kein Freizeichen
    kein Rufzeichen
    Besetztzeichen
    Unterbrechung der Verbindung
    Zeitbegrenzung der Wartezustände
    zu lange Pause bei Partner
    Partner legt zuerst auf
Aufgabe: Vervollständigen Sie die Protokollbeschreibung
Angerufener
Telefonapparat
Vermittlung

## Slide 139: RFC (Request for Comment)
„Bitte um Kommentare“
Publikationsformat der Internet Engineering Task Force (IETF) und der Internet Society.
1969 von Steve Crocker erfunden (Erstautor).
Enthalten technische und organisatorische Ideen für die Entwicklung des Internets.
https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Crocker

## Slide 140: RFC Eigenschaften
Jeder RFC hat eine eindeutige aufsteigende Nummer in Reihenfolge der Publikation.
Jeder RFC hat einen Gültigkeitsstatus (Informational, Experimental, Proposed Standard, Draft Standard, Standard, Historic).
Eigenlektüre: RFC 1958
„Architectural Principles of the Internet“

## Slide 141: RFC 1958 (1/2)

## Slide 142: RFC 1958 (2/2)

## Slide 143: Kapitel 1.7 Netztopologie
Verbindungsvarianten, Vermittelte Netze, Internetworking

## Slide 144: Einordnung
Bisher:
  Protokollstapel innerhalb einzelner Systeme betrachtet
  Transitsystem vereinfacht betrachtet
In diesem Unterkapitel: Netztopologie von Transitnetzen eingehen.

## Slide 145: Die Schichtenarchitektur des ISO/OSI-Modells (WH)

## Slide 146: Einordnung
Insbesondere: die Begriffe Internetworking und Wegewahl (Routing).
Im ISO/OSI-Modell:
  assoziiert mit der Vermittlungsschicht (Schicht 3, Network Layer)
  können aber auch in anderen Schichten Anwendung finden
Ein Netz ist ein Graph (mit Kanten und Knoten)

## Slide 147: Verbindungsvarianten

## Slide 148: Vermitteltes Netz
Interne Topologie eines vermittelten Netzes ist Endsystemen (Hosts) unbekannt.
Pfad durch das Netz wird von Zwischensystemen/Vermittlungseinrichtungen vermittelt.
Vermittelte Netze werden grafisch meist als Wolke dargestellt.

## Slide 149: Vermitteltes Netz (Bild)
Hosts
Zwischensysteme (Nodes)

## Slide 150: Verbundnetz/Internetworking
Zusammenschluss vermittelter Netze ergibt (größeres) vermitteltes Netz.
Vermittlungseinrichtungen zwischen einzelnen Netzen im Verbund heißen „Gateway Router“.
Wenn mehrere vermittelte Netze in einen Verbund zusammengeschlossen werden redet man von einem Verbundnetz bzw. dem Internetworking (Bsp.: Internet).

## Slide 151: Verbundnetz (Bild)
Aufgaben:
globale Wegewahl/Vermittlung
Protokollumsetzung
Beispiel: Internet

## Slide 152: Beispiel: Münchner Wissenschaftsnetz (MWN) (WH)
http://www.lrz.de/services/netz/mwn-ueberblick/

## Slide 153: Verzögerungsarten in vermittelten Netzen
Signalverzögerung
Nachrichtendauer
Verarbeitungsverzögerung
Warteschlangenverzögerung
Netzverzögerung
Paketumlaufverzögerung (engl. Round Trip Delay RTD)

## Slide 154: Verzögerungsarten
Medium
Warteschlange
Knoten

## Slide 155: Verzögerungsarten in Vermittelten Netzen (1/2)
Signalverzögerung = Mediumlänge [m] / Übertragungsgeschwindigkeit [m/s]
Nachrichtendauer = Nachrichtenlänge [Bits] / Übertragungsrate (des Mediums) [Bits/s]
Verarbeitungsverzögerung: Verarbeitungszeit im Knoten ohne Last (abhängig von Protokoll und Knotentechnik).

## Slide 156: Verzögerungsarten in Vermittelten Netzen (2/2)
Warteschlangenverzögerung: Durch Last verursachte Wartezeit im Knoten.
Netzverzögerung: Summe aller Verzögerungen auf einem End-to-End Pfad.
Round Trip Delay (RTD): Summe aller Verzögerungen von der Quelle zum Ziel und zurück (Antwortnachrichten nehmen nicht unbedingt den selben Pfad).

## Slide 157: Sequenzdiagramme
Engl.: Message Sequence Chart
Hilfsmittel zur Darstellung des zeitlichen Ablaufs einer Kommunikation
Auch „Weg-Zeit-Diagramm“ genannt

## Slide 158
Leitung
Senke
Quelle
Nachricht ist jetzt komplett in der Leitung
Weg
Zeit
Senden beginnt
Senden endet
Empfang beginnt
Empfang endet
Nachrichtendauer
Signalverzögerung
Gesamtdauer

## Slide 159: Kapitel 1.8 Fehlerarten

## Slide 160: Arten von Fehlern in Netzen
Verfälschung
Verlust
Duplikate
Falsche Reihenfolge

## Slide 161: Merkmale von Fehlern
Ursachen
Entdeckung / Erkennung
Reaktion

## Slide 162: Fehlerarten
 | Ursachen | Entdeckung | Reaktion
Verfälschung | Crosstalk, Interferenz, Komponentenfehler | Mehrfachübertragung, Prüfsummen (z.B.: BCC, CRC) | Negative Quittung, Wiederholung, Error Correction Code
Verlust | Verfälschung der Adresse, Wegwurf bei Netzüberlastung | fehlende Quittung Sequenznummern | Wiederholung
Duplikate | Verlust der Quittung, Alternativwege, zu frühe Wiederholung | Sequenznummern | Verwerfen
Falsche Reihenfolge | Wiederholung, Alternativwege, | Sequenznummern | Verwerfen und Wiederholen, Zwischenspeichern und Korrigieren

## Slide 163: Kapitel 1:Zusammenfassung (WH)
Die wichtigsten Definitionen
Das ISO/OSI-Referenzmodell
Das Internet-Referenzmodell
Ein einführendes Beispiel
Schnittstellen und Dateneinheiten
Protokolle und Standards
Netztopologie
Fehlertypen

## Slide 164: Die Schichtenarchitektur des ISO/OSI-Modells (WH)

## Slide 165: ISO/OSI und Internet im Vergleich

## Slide 166: Transportsystem (als Grafik)
Transportsystem
Endsystem A
Endsystem B
...
...
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Router
1
2
3
Router
1
2
3
Router
1
2
3
Netz 1
Netz 2
Netz n
Virtuelle, zuverlässige Verbindungen
(aus Sicht der Endsysteme)

## Slide 167: Fragen zu Kapitel 1 (1/2)
Welche Probleme treten bei Rechnernetzen im Vergleich zu Einzelsystemen auf?
Wie hängen die Begriffe Dienst, Protokoll, und Schnittstelle zusammen?
Was besagt das Prinzip der Schnittbildung?

## Slide 168: Fragen zu Kapitel 1 (2/2)
Wie entsteht ein N-PDU aus einer N-SDU?
Worin liegt der Unterschied zwischen ISO/OSI- und Internet-Anwendungssystem?
Schlüsselbegriffe des Kapitels: Referenz Modell, Schichtenarchitektur, Schnittstelle, Protokoll, Internetworking