## Slide 1: Rechnernetze & Verteilte Systeme
Ludwig-Maximilians-Universität München
Sommersemester 2019
Prof. Dr. D. Kranzlmüller,
M.Sc. P. Jungblut, M.Sc. R. Kowalewski
Notes: Folien 1-65: Fuchs (bis Shared Medium)
Pause
Folien 66-129: Kowalewski (ab CSMA)

## Slide 2: Kapitel 7: Bitübertragungssicht
(Engl. Physical Layer)

## Slide 3: Systemsicht
Kommunikationssystem nach Shannon (1948):
S Source T Transmitter CH Channel R Receiver D Destination
Notes: Einstieg: „Was ist eigentlich Information?“ (informationstheoretische Def.)
 Wissen, das von Sender zu Empfänger über zuvor vereinbartes Protokoll (< bisherige VL) mittels Signalen über ein Medium (< diese VL) vermittelt wird
Motivation für Kapitel 2: - Bis jetzt in der VL behandelt: S, message, D Wir beantworten jetzt die folgenden Fragen: - Welche Kategorien und Eigenschaften lassen sich für CH benennen? - Was unterscheidet ein Signal von einer „Nachricht“?
- Welche Aufgaben lassen sich daraus für T und R ableiten?

## Slide 4: Überblick: Bitübertragungsschicht (1/2)
Transparente Übertragung von Bits via Data Circuits
  SDU = 1 Bit (seriell), n Bits (parallel)
  Kodierung von Bits in physikalische Signale

## Slide 5: Überblick: Bitübertragungsschicht (2/2)
Protokoll legt Eigenschaften fest
  physikalisch: Medien, Signale
  mechanisch: PIN-Gestaltung, Steckerkonfiguration
  funktional: PIN-Belegung, Takt
  prozedural: Ablauf der Elementarereignisse, Bedeutung
Merkmale der Schicht 1
  Übertragungsrate: Funktion von
    Spektrum: Frequenzbereich des Senders
    Bandbreite: Frequenzbereich des Mediums
    Codierung
  Fehlerrate: Bitfehlerrate aufgrund von Dämpfung, Rauschen, Dispersion
  Ausbreitungsverzögerung: abhängig von Material und Länge

## Slide 6: Übertragungsmedien
Elektrische Leiter, Lichtwellenleiter, leiterungebundene Übertragung

## Slide 7: Klassifizierung der Übertragungsmedien
Medien
Leiterungebundene Übertragung
Leitergebundene Übertragung
Lichtwellenleiter
Elektrische
Leiter
Funk
Satelliten-übertragung
Mikrowelle
Infrarot
Laserlinks
Verdrillt
Koax
Monomode
Multimode
Notes: NB: Genau genommen *ist* ein Leiter ein Medium

## Slide 8: Wichtige Aspekte und Grundbegriffe zu Übertragungsmedien
erzielbare maximale Übertragungsrate
überbrückbare Entfernung
Mediumspezifische Charakteristika:
  Impedanz
  Brechungsindex
Mediumspezifische Störeinflüsse:
  Dämpfung
  Übersprechen
  Skineffekt (Stromverdrängung)
  Modendispersion
  Wetter
Notes: Der Skin-Effekt (von engl. Skin für Haut), irrtümlich auch Stromverdrängung genannt, ist ein Effekt in von höherfrequentem Wechselstrom durchflossenen elektrischen Leitern, durch den die Stromdichte im Inneren eines Leiters niedriger ist als in äußeren Bereichen. Die Ursache für den Skineffekt ist, dass die in den Leiter eindringenden Wechselfelder aufgrund der hohen Leitfähigkeit des Materials schon vor dem Erreichen des Leiterinneren weitgehend gedämpft werden.[1]
Der Skineffekt tritt in relativ zur Skin-Tiefe dicken Leitern und auch bei elektrisch leitfähigen Abschirmungen und Leitungsschirmen auf. Der Skin-Effekt begünstigt mit zunehmender Frequenz die Transferimpedanz geschirmter Leitungen und die Schirmdämpfung leitfähiger Abschirmungen, erhöht aber den Widerstandsbelag einer elektrischen Leitung.

## Slide 9: Übertragungsmedien: Durchsatz und Bitfehlerrate
Leitergebunden |  | 
Medium | typischer Durchsatz | typische Bitfehlerrate
Elektrisch (Verdrillt) | 1 KBit/s – 10 GBit/s | 10-8
Elektrisch (Koax) | 1 MBit/s – 100 MBit/s | 10-10
LWL (Monomode) | 100 GBit/s – 1 PBit/s | 10-13
LWL (Multimode) | 10 GBit/s – 100 TBit/s | 10-12
Leiterungebunden |  | 
Funk | 10 KBit/s – 100 KBit/s | 10-6
Mikrowelle | 10 MBit/s – 1 GBit/s | 10-8
Infrarot | 10 KBit/s – 1 TBit/s | 10-8
Notes: Verdeutlichen / Fragen: - Vorteile Leiter: Medium optimiert für Übertragung, weniger Einfluss permanenter Störungen (Dämpfung) - Nachteile Leiter: Feste Infrastruktur (eth vs. wlan), höherer Einfluss akuter Störungen (Bagger)

## Slide 10: Eigenschaften von Medien
Dämpfung: Verhältnis Ausgangsleistung zu Eingangsleistung
  frequenzabhängig, wächst exponentiell mit Länge, d.h. linear in dB.
  hängt stark vom Aufbau des Mediums (z.B. Querschnitt, Temperatur, spez. Widerstand, Material), Betriebsfrequenz, Temperatur ab
  Kompensation: Verstärker
Verzerrung: Wegen frequenzabhängiger Laufzeit und amplitudenabhängiger Dämpfung werden Impulse verzerrt und interferieren.
Laufzeit: hängt ab vom Aufbau des Mediums, Frequenz, Länge
Störungen, Rauschen: Rauschen unvermeidbar (Physik), Störungen durch Reflexionen, Einkoppeln fremder Signale (cross-talk, EM-Verträglichkeit), Wetter
Notes: Dämpfung liegt dann vor, wenn das Ausgangssignal kleiner als das Eingangssignal ist.
Verstärkung liegt dann vor, wenn das Ausgangssignal größer als das Eingangssignal ist.
Bei Verwendung des dekadischen Logarithmus werden Pegel in der Hilfsmaßeinheit Bel bzw. ihrem zehnten Teil, dem Dezibel (Einheitenzeichen dB), bei Verwendung des natürlichen Logarithmus in Neper (Einheitenzeichen Np) angegeben.

## Slide 11: Elektrische Leiter (1/2)
Elektrische Ladung wird in metallischen Leitern übertragen (Kupferlegierungen, Gold, Silber, Platin) in Form von verdrillten Kabeln oder Koaxialkabeln
Verhalten einer Leitung beschreibbar durch Grundeigenschaften
  Widerstand R [Ohm]
  Induktivität L [Henry]
  Kapazität C [Farad]
Grundgrößen abhängig von Abmessungen der Leitung, Hülle, Material, Betriebsfrequenz, Temperatur

## Slide 12: Eigenschaften von Medien
Signal ohne Einflüsse durch Medium

## Slide 13: Eigenschaften von Medien
Impedanz, Bandbreitenbeschränkung

## Slide 14: Eigenschaften von Medien
Dämpfung

## Slide 15: Eigenschaften von Medien
Verzerrung

## Slide 16: Eigenschaften von Medien
Übersprechen

## Slide 17: Eigenschaften von Medien

## Slide 18: Elektrische Leiter: Störeinflüsse und Lösungsansätze
Nebensprechen  Verdrillung, Abschirmung
Ein-/Ausstrahlung  Abschirmung
Reflexionen (Fehlanpassung, falscher Abschluss)  richtige Anpassung, Abschlüsse
Erdschleifen (Potenzialdifferenz)  Erdung
Skin-Effekt (ab 20 kHz)  beschichtete Oberflächen

## Slide 19: Elektrische Leiter: Verdrillte Kabel (Engl. Twisted Pair)
Screened Foiled Twisted Pair
  mehrere verdrillte Aderpaare
  Schirmung (Folie + Geflecht)
  "Patch-Kabel"
Verdrillung
  verhindert Ein- bzw. Abstrahlung
  Art und Dichte der Verdrillung beeinflusst Schutzwirkung
  Bilder: S/FTP CAT5 (derzeit übliches Medium)
Notes: Für die Tonspur: Aufbau und Benennung der verdrillten Kabel in Zusammenhang bringen (Gesamtschirmung, Aderpaarschirmung, Kategorien)
Abschließend hervorheben: „FTP“ (Foiled Twisted Pair) -> Gute Eselsbrücke

## Slide 20: Elektrische Leiter: Koaxialkabel (Koax)
Zweipolige Kabel, bestehend aus einem Innenleiter, der in konstantem Abstand von einem hohlzylindrischen Außenleiter umgeben ist.
Der Außenleiter schirmt den Innenleiter vor Störstrahlung ab  unempfindlich gegen Interferenz
Bilder: 10Base2 (z.B. bei Ethernet)
R
Notes: Wichtig: definierter Leitungswellenwiderstand!

## Slide 21: Lichtwellenleiter
Aufbau Lichtwellenleiter
  Kern (hohe optische Dichte)
  Mantel (geringere optische Dichte)
  Schutzschicht (Kunststoff)
Bilder
  LWL-Paare (für Hin- und Rückweg)
  ST-Stecker (links), SC-Stecker (r)
  Beleuchtet mit Laser oder LED
Resistent gegen elektro-magnetische Interferenz
Abhörsicher(er)
Schutzschicht
Mantel
Kern
Notes: Wichtig zu erklären:
- Warum haben Kern und Mantel stark von einander unterschiedliche optische Dichten?
- Was ist beim Verlegen von Kupfer vs. Glas jeweils zu beachten? (LWL: max. Krümmungsradius)

## Slide 22: Lichtwellenleiter: Moden
Moden sind Wege, die das Licht in einer Faser nehmen kann.
Moden sind abhängig von
  Lichtspektrum (Wellenlängen)
  Einstrahlwinkel
  Brechzahlprofil
Monomodefasern: sehr kleiner Kern, verlangen präzise Lichtquellen (Laserdioden mit = 1300 oder 1550 nm)
Multimodefasern: Stufenindex, Gradientenindex (häufiger)
Störeinflüsse:
  Modendispersion,
  Materialdispersion
Kern
Mantel
Notes: Korrekte Aussprache von „Mode“

## Slide 23: Das Elektromagnetische Spektrum und seine Verwendung
Quelle: Tanenbaum, Computernetzwerke

## Slide 24: Codierung und Modulation
Daten und Signale, Bandbreite, Abtasttheorem, Nyquist und Shannon, Codierungsverfahren

## Slide 25: Begriffsklärung: Daten und Signale
Daten: Strukturen zur Ableitung (semantischer) Information.
  sind bearbeitbar, speicherbar, transportierbar (als Nachrichten)
  Digitale/Diskrete Daten: Strukturen (Folgen) von Zeichen (Elemente endlicher Mengen), z.B. Bit, Bytes, Zeichen, Zahlen.
  Analoge Daten: kontinuierliche Funktionen (der Zeit, des Ortes), z.B. Sprache, Musik, Bewegtbild
Signale: physikalische Darstellung von Daten
  durch akustische, optische, elektrische, elektromagnetische Größen
  analog Signale sind kontinuierliche Funktionen der Zeit
  digital diskrete Signalfolgen, Impulse

## Slide 26: Fourierdarstellung von Signalen
Analoge Signale werden allgemein als Wellen übertragen:
Maximale Amplitude , Frequenz , Phasenverschiebung
ist periodische Funktion, mit Periode
Periodische Funktionen können als Summe von Sinus- und Cosinustermen angenähert werden, man spricht von ihrer Fourierdarstellung:
Notes: Das Integral ist die Fourierdarstellung!
Meiner Meinung nach sind die sin-/cos-Termine die sog. Harmonische mit a_k und b_k als deren Amplitude. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine „n-te Harmonische“ gibt.

## Slide 27: Fourierdarstellung von Signalen
Quelle: Wikimedia Commons

## Slide 28: Der Bandbreiten-Begriff
Bandbreite des Signals: Differenz zwischen max. und min. Frequenz im Signalverlauf
Bandbreite des Mediums: Frequenzbereich, der ohne wesentliche Verzerrung übertragen werden kann. Die oberen und unteren Grenzfrequenzen sind dadurch gegeben, dass die außen liegenden Frequenzen unter 50% der leistungsstärksten Frequenzen liegen.
Notes: Evtl. verdeutlichen durch Beispiel: CD auf Kassette überspielen

## Slide 29: Abtasttheorem
Beispiel: Digitale Übertragung analoger Sprache bei ISDN
Verfahren: Pulscode-modulation (PCM)
Telefon-Bandbreite: (300-3400 Hz), gerundet 4kHz;
   somit Abtastrate 8kHz, d.h. alle 125 µs
Quantisierung: 256 Werte, Codierung 1 Byte
   resultiert erforderliche Rate 64 kbit/s
Das Theorem (verlustfrei):
S F
S: Abtasthäufigkeit F: Höchste Frequenz der
analogen Information
Notes: Problem: Spezifikation des genauen Zeitpunkts der Abtastung! Wird in der Animation bei der 5. Abtastung deutlich!

## Slide 30: Abtastung (Animation)
Quantisierung
Abtastintervall
t
Notes: Evtl. Schwebung erwähnen, insb. für F_s = 2 * F_max

## Slide 31: Übergänge zwischen Daten und Signalen
Diskretisierung (Abtasttheorem betrifft Zeitachse)
Quantisierung (betrifft Zerlegung der Werteachse)
Codierung (Darstellung der Wertemenge)
diskret
digital
analog
analog
Daten
Signale
Codierung
Modulation
Digitalisierung
Modulation

## Slide 32: Bitrate vs. Baudrate
2 Signalzustände/Symbole
1 Bit pro Takt
Bitrate = Baudrate
Bitrate: Anzahl der übertragenen Bits pro Sekunde
Baud: Anzahl der Signalschritte (Wechsel der Signalwerte) pro Sekunde
Bsp.: 2-Stufencodierung
Bsp.: 4-Stufencodierung
4 Signalzustände/Symbole
2 Bit pro Takt
Bitrate = 2 Baudrate
Notes: Statt Signalzustand besser Symbole verwenden?
Definition „Bit“ wiederholen

## Slide 33: Beispiel: 2-Stufencodierung
Zeit
0
1
2
1
4
6
7
3
2
1
4
6
7
3
2 Signalzustände
1 Bit pro Takt.
Hier: Wert Bitrate = Wert Baud
Anzahl der übertragenen Bits:
Anzahl der Signalwechsel:
Übertragene Bits:
0
1
0
1
1
0
1
5
5
Notes: Lediglich 5 Signalwechsel

## Slide 34: Beispiel: 4-Stufencodierung
Zeit
00
01
10
11
4 Signalzustände
2 Bit pro Takt.
hier: Bitrate = 2 * Baudrate
7
Anzahl der übertragenen Bits:
Anzahl der Signalwechsel:
Übertragene Bits:
00 01 00 10 01 11 00 10
16

## Slide 35: Gesetz von Nyquist
Das Gesetz von Nyquist gibt die maximale Symbolrate für einen rauschfreien Kanal mit Bandbreite :
Baud]
Datenrate bei Symbolen mit M Zuständen
C = 2 [Bit/s]
Beispiel: Telefon mit Hz
  Binäres Signal: Hz Bit/s
  Codierung AM-PSK (8 Stufen): Hz Bit/s

## Slide 36: Gesetz von Shannon
Datenrate für einen Kanal mit Rauschen und Bandbreite :
[Bit/s]
Signalenergie, Rauschenergie, Rauschabstand
Rauschabstand wird häufig in Dezibel [dB] angegeben: [dB] Signal-to-Noise-Ratio
Beispiele
  dB
  dB 0
Beispiel: Telefon, Hz dB Hz Bit/s

## Slide 37: Weitere Gesetzmäßigkeiten
Zeitgesetz: Für ein gegebenes Medium gelten Frequenz- und Längenrestriktionen
Zeit Bandbreite = Konstante Länge Bandbreite = Konstante
Beispiel Gradientenfaser:
  Auf gegebenem Medium können z.B. 400 MHz über 1 km oder 1 GHz über 400 m übertragen werden.
Beispiel Gigabit-Ethernet:
  Monomode 1300nm : 2km
  Multimode 850nm : 500m
  Koax : 25m
  STP Kat 5 : 100m

## Slide 38: Codierungsverfahren
Codierungsverfahren in einem Kommunikationssystem
Quellencodierung: Ziel Redundanzreduktion (verlustfrei, verlustbehaftet)
  Entropiecodierung (Lauflängen, Huffmann, arithmetisch)
  Quellencodierung (Prädiktion, Transformation z.B. FFT, DCT)
  Hybrid (JPEG, MPEG, H.263)
Kanalkodierung: Erkennung und Korrektur von Fehlern
Leitungscodierung: Zuordnung Bits zu Signalelementen
Quellen-
codierung
Kanal-
codierung
Leitungs-
codierung
Medium
Quelle
Notes: NB: Da oft falsch gehört: Kurz erwähnen, dass Symbol für Entropie Eta (nicht H) ist

## Slide 39: Beispiel: Lauflängencodierung
Run Length Encoding (RLE)
ist verlustfrei!
Beispiel 1: (vereinfacht)
  AAAAAA  (6A)
  d.h. aus 6 Byte werden 2 Byte
Beispiel 2:
  00000000111010111111011101  (8)(3)(1)(1)(1)(6)(1)(3)(1)(1)
  wird z.B. bei BMP-/PCX-Grafik, JPEG, und FAX verwendet

## Slide 40: Beispiel: Huffmann-Codierung
Zeichen eines Datenstroms werden Codes verschiedener Länge zugewiesen
Häufigste Zeichen bekommen kürzesten Code (Prinzip Morsealphabet)
Quelle: Michael Heinz, Humboldt-Universität zu Berlin
A
B
D
x
i
p
i
C
0,5
0,25
0,125
0,125
1
0
1
1
0
0
Code
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1,0
0,5
0,25
Beispiel: BACADABA → 01100110001011

## Slide 41: Leitungscodierung
Leitungscodierung: Darstellen von Bitfolgen durch medienspezifische physikalische Signalwerte
Kriterien
  benötigte Bandbreite des Signals
  Baseband vs. Passband
  Taktgenerierbarkeit aus Datenfolge (Selbsttaktung)
  Gleichspannungsanteil. Viele Leitungen übertragen niederfrequenten Teil schlecht
Unterschied zwischen Schrittbreite und Bitbreite, z.B.
  Manchester: 1/2 Bit pro Schritt (z.B. bei klassischem Ethernet)
  Non-Return-to-Zero (NRZ): 1 Bit pro Schritt
  quaternär: 2 Bit pro Schritt

## Slide 42: Leitungcodierung (Baseband)
Bitfolge
NRZ
NRZI
Manchester
Takt (für XOR)
AMI/Bipolar
Notes: Unterschied: Bit / Baud
Problem: Abtastungszeitpunkt
Selbstsynchronisierung Manchester-Code

## Slide 43: Modulation: Prinzip
Der Träger ist eine sinusförmige Schwingung, somit können Amplitude, Frequenz, oder Phase durch das aufzuprägende Signal verändert (moduliert) werden.
Amplituden
Modulation
Frequenz
Modulation
Phasen
Modulation
Signal

## Slide 44: Synchrone Übertragung
Alle Binärzeichen liegen in einem festen Zeitraster, und zwischen Sender und Empfänger besteht dauernd Synchronismus (Schrittgleichlauf).

## Slide 45: Asynchrone Übertragung
Synchronität besteht nur für die Binärzeichen einer Übertragungszeichenfolge.
Verschiedene Folgen müssen nicht im gleichen Zeitraster liegen.
Beispiel Start-Stop-Übertragung bei symbolorientierten Prozeduren
Für jedes Symbol (n Bits) wird
  mittels Startbits (1 , 2 Bits) neu synchronisiert und
  mittels Stopbits (1, 1 , 2 Bits) Ruhestellung erzeugt.

## Slide 46: Schnittstellen
Schnittstellen sind standardisierte Festlegungen
  zur Verbindung von Geräten verschiedener Hersteller
  zum Anschluss von Geräten an Übertragungseinrichtungen
  zum Anschluss von Übertragungseinrichtungen an Netze bestimmter Technologien
Schnittstellen legen fest
  Steckerkonfigurationen (physische Ausprägung, PIN-Bedeutung)
  Codierung, Modulation
  Schritttakterzeugung, Synchronisation
  Datenübertragung und Fehlersicherung
Gremien: ITU-T, EIA / TIA, IEEE