## Slide 1: Rechnernetze & Verteilte Systeme
Ludwig-Maximilians-Universität München
Sommersemester 2019
Prof. Dr. D. Kranzlmüller

## Slide 2: Teil 1: Repetitorium
Am Beispiel von Übungsblatt 12

## Slide 3: Blatt 12: Das Leben eines HTTP Requests
Ingesamt 3 große Teilschritte:
  DHCP: Konfiguration von Alice‘s Laptop via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  DNS und ARP: DNS-Anfrage sowie MAC-Adressen-Auflösung des Routers
  Routing: Routing der DNS-Anfrage zum DNS-Server
  HTTP: TCP und HTTP

## Slide 4: Teil 1: DHCP
Alice‘s Host (Betriebsystem) erzeugt eine DHCP Anfrage, gekapselt in ein UDP Datagramm mit
  Schicht 4: Quell-Port 68 sowie Ziel-Port (67)  Standardisiert in RFC 2132.
  Schicht 3: IP Ziel-Adresse 255.255.255.255 (Broadcast) sowie Quell-Adresse (0.0.0.0).
  Schicht 2: Ethernet Rahmen mit Ziel-Adresse FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast) sowie Quell-Adresse 00:00:00:00:AA:AA
Der Ethernet-Rahmen wird via Switch (Broadcast an alle Ports) an den übermittelt.
Der Router empfängt den Rahmen auf dem Interface mit MAC Adresse 00:00:00:00:BB:BB zugestellt und entpackt das IP-Paket sowie UDP Datagramm (Demultiplexing)

## Slide 5: Teil 1: DHCP (Fortsetzung)
Der DHCP Server alloziert eine Adresse aus dem CIDR Block 10.0.2.0/24, in diesem Falle 10.0.2.100 und verpackt diese Information in einem DHCP ACK. Weitere Informationen sind die IP-Adresse des DNS Servers (10.128.5.1), das Subnetz (10.0.2.0/24) sowie das Default Gateway (10.0.2.1)
Das DHCP ACK wird wiederum in ein UDP Datagramm bzw. ein IP Paket und einen Ethernet-Rahmen verpackt und an den Switch übermittelt.
Der Switch leitet das Paket weiter an Alice‘s Laptop.
Alice‘s Laptop empfängt den Rahmen und entpackt das IP-Paket, UDP Datagram und DHCP ACK bis zur Anwendungsschicht. Daraus extrahiert das Betriebssystem die IP-Adresse, das Default Gateway und den Subnetz-Block. Alle Pakete außerhalb des Subnetzes werden an das Default-Gateway vermittelt.

## Slide 6: Teil 2: DNS und ARP
Das Betriebssystem erzeugt eine DNS-Anfrage für den Namen www.google.com
  Schicht 4: UDP-Datagram mit Ziel-Port 53 (DNS Server).
  Schicht 3: IP Quell-Adresse 10.0.2.100 und Ziel-Adresse 10.128.5.1 (außerhalb des lokalen Subnetzes)
  Schicht 2: <nicht bekannt>
Der Ethernet-Rahmen wird an das Default-Gateway (10.0.2.1) gesendet. Ermittlung der Schicht 2 Adresse (MAC) via ARP-Anfrage.

## Slide 7: Teil2: DNS und ARP (Fortsetzung)
Es wird eine ARP-Anfrage vorbereitet mit Ziel-IP-Adresse 10.0.2.1 und Ziel-MAC-Adresse FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast). Der Rahmen wird über den Switch an den Router vermittelt.
Der Router empfängt die Anfrage, stellt fest, dass die gesuchte IP-Adresse mit der des lokalen Interfaces übereinstimmt und bereitet daher eine ARP-Response vor.
  Mit MAC-Adresse des Routers (00:00:00:00:BB:BB).
  Ethernet Rahmen mit Ziel-Adresse 00:00:00:00:AA:AA (Adresse von Alice‘s Laptop).
Alice‘s Laptop empfängt die ARP-Reponse und extrahiert die MAC-Adresse des Routers.
Die MAC-Adresse wird in die Ziel-Adresse des Ethernet-Rahmens der DNS-Anfrage übernommen.
  Wichtig: Die Ziel-IP ist der DNS-Server (10.128.5.1), wohingegen die Ziel-MAC das Default-Gateway ist.

## Slide 8: Teil 3: Routing zum DNS Server
Der Router extrahiert die DNS-Anfrage und prüft in der lokalen Routing Table die IP-Adresse (10.128.5.1). Dabei ist der linke Router im MWN Netz (siehe Abbildung im Übungsblatt) als nächster Hop gelistet, an den der Rahmen weitervermittelt wird.
Der MWN Router wiederum prüft die Ziel-Adresse des UDP Datagramms (DNS Anfrage) und ermittelt den nächsten Hop (bestimmt durch ein Intra-Domain Protokoll wie RIP, OSPF,…)
Über verschiedene Hops erreicht die DNS-Anfrage den DNS-Server (10.128.5.1). Der DNS Resource Record enthält die IP-Adresse für Google (94.233.169.105). Es wird eine DNS-Response vorbereitet mit dem Host-zu-IP Mapping
  UDP Ziel-IP-Adresse 10.0.2.100.
  Das Paket wird über mehrere Hops an Alice vermittelt.
Alice entpackt die Information und kennt daher die IP-Adresse von www.google.com

## Slide 9: Teil 4: TCP und HTTP
Bevor der HTTP-Request abgeschickt werden kann, muss ein TCP-Handshake erfolgen. Daher wird ein lokaler Socket zur Erzeugung eines TCP SYN Paket vorbereitet:
  Schicht 4: Ziel-Port 443 (HTTPS)
  Schicht 3: IP-Adresse (64.233.169.105)
  Schicht 2: MAC-Adresse des Default-Gateways vorbereitet.
Das TCP SYN Segment erreicht den Router und wird MWN Netz auf Basis von BGP an Google vermittelt.
Das TCP SYN Segment wird vom Google-Server empfangen und ein entsprechender Socket wird lokal initiiert. Das TCP SYNACK wird erzeugt und an Alice zurückgesendet.
Das SYNACK wird analog zu den vorherigen Schritten via BGP und Intra-Domain Routing an Alice vermittelt.

## Slide 10: Teil 4: TCP und HTTP (Fortsetzung)
Alice erzeugt nach Erhalt des SYNACK einen HTTP GET Request als Payload des nächsten TCP Segments. Vermittlung erfolgt analog zu Schritten 18-20.
Der Server Google.com erzeugt eine HTTP Response und platziert den Webseiten-Inhalt (HTML) als Payload in ein TCP Segment.
Alice‘s Browser rendert den HTML Inhalt und zeigt schließlich die Webseite.

## Slide 11: Ausblick auf WS 19/20

## Slide 12: Vorlesungen am Lehrstuhl Kranzlmüller
Computer Networks Engineering (Master-Praktikum)
  Detaillierte Untersuchung von Protokollkonzepten (verschiedene RFCs).
  Netzprogrammierung: Eigenständige Implementierung von Standardprotokollen (bspw. ARP)
  Berücksichtigung von spezifischen Einschränkungen bei „constrained Devices“ (IoT), bspw. Raspberry Pi, Nucleo Boards, Arduinos…
  Software Defined Networks
Parallel Computing (Master Vorlesung bzw. vertiefte Themen Bachelor)
  Hochskalierbare verteilte Systemprogrammierung.
  Verfahren für wissenschaftliche (komplexe) Berechnungen wie bspw. Wettervorhersagen, Big Data sowie Machine Learning
  Erlangung eines detaillierten Verständnisses von Rechnerarchitektur, C und C++
IT-Sicherheit
  Sicherheitskonzepte in Rechnernetzen.