## Slide 1: Rechnernetze & Verteilte Systeme
Ludwig-Maximilians-Universität München
Sommersemester 2019
Prof. Dr. D. Kranzlmüller
http://www.nm.ifi.lmu.de/rn

## Slide 2: Kapitel 1: Grundlagen und Begriffe

## Slide 3: Inhalt von Kapitel 1
Was ist ein Rechnernetz
Protokolle, Dienste, Schichten
Protokolle und Dienste

## Slide 4: Kapitel 1.1 Was ist ein Rechnernetz

## Slide 5
Ein Rechnernetz (Computer Network) besteht aus verschiedenen Komponenten.

## Slide 6
Endsysteme senden und empfangen Daten…
Endsysteme

## Slide 7
…und kommen in unterschiedlichster Variabilität
Linux Server
Auto Infotainment Systeme
iPad
Rauchmelder
Amazon Alexa
Windows PC
Herzschrittmacher
Macbook

## Slide 8
Transitsysteme (Switches, Router) vermitteln Daten von der Quelle zum Ziel.
Transitsystem

## Slide 9: Router mit unterschiedlichen Ausprägungen
Cisco Internet Core Router
16 Ports, 12.8 Tbit/s bandwidth
Fritz-Box
4 LAN Ports, 1Gbit/s
WLAN 300 Mbit/s

## Slide 10
Links (Kabel) verbinden End- bzw. Transitsysteme.
Links

## Slide 11: Beispiel: Gigabit Ethernet
„Twisted Pair“ Kabel
1Gbps, 10 GBps, 100Gbps,…

## Slide 12: Münchner Wissenschaftsnetz (MWN)
http://www.lrz.de/services/netz/mwn-ueberblick/

## Slide 13: MWN - Überblick
Kommunikationsnetz für Münchner Hochschulen und
  wissenschaftliche Einrichtungen
  110.000 Studenten
  30.000 Mitarbeiter
Kennzahlen
  16 Router
  1.500 Switches
  3.050 Access points
  77 gemietete Dark Fibre Leitungen
  40+ private Dark Fibre Leitungen
  > 100.000 Endgeräte
  54 Lokationen mit 560 Gebäuden
Übertragene Daten (Jan 2016)
  1.300 / 800 Tbyte/Monat (ein/ausgehend)
  25 PByte/Monat über Backbone
Notes: Warum OSI-Modell ??
Strukturierung: Beispiel Auto: Gruppierung angefangen mit Zahnrad, Getriebe, Antriebsstrang, ....
klare Übergange - Schnittstellen - zwischen verschiedenen Teilen (Software, Hardware)
generelles Modell ALLER Netzwerkprotokolle
die Möglichkeit innerhalb einer Schicht die eine Technik durch die andere zu ersetzen (z.B. TCP/IP über ISDN und über Ethernet, Ethernet über Drahtleitung und Glasleitung) ohne das die anderen Schichten verändert werden müssen.
Die drei unteren Schichten
Kabel, Stecker, Bitkodierung
Zugriffsverfahren, Topologie (Verbindung zwischen zwei unmittelbar miteinander verbundener Geräte)
Netzprotokoll, Verbindung über Gateways hinweg in die ganze Welt (Adressierungsverfahren, ....)
Komponenten der verschiedenen Schichten
Repeater, Hub
Bridge, Switch
Router

## Slide 14: Geografische Verteilung

## Slide 15: MWN – Angeschlossene Areale

## Slide 16: Nutzer des MWN
Notes: Vielfalt der Nutzer
Hauptnutzer fett
u.a.
Universitäten 2
Hochschulen 7
Museen 7
Wiss. Einrichtungen 11
Stud. Wohnheime 40
Gründerzentren 2

## Slide 17: Verteiltes System vs. Rechnernetz
Die Gegenseitige Abgrenzung der Begriffe Rechnernetz und verteiltes System ist unscharf:
Das Rechnernetz ist Teil des verteilten Systems
Rechnernetz
Verteiltes System

## Slide 18: Verteiltes System vs. Rechnernetz
Ein verteiltes System (engl.: Distributed System) ist eine Menge unabhängiger Rechner, die ihren Nutzern als ein einziges, zusammenhängendes (kohärentes) System erscheinen.
Ein Rechnernetz ist ein Zusammenschluss unabhängiger Rechner ohne Kohärenz-Abstraktion. Komplexität aufgrund heterogener Ausstattung (bspw. unterschiedliche Betriebssysteme) ist für den Anwender explizit sichtbar.

## Slide 19: Rechnernetz oder Verteiltes System?
Münchner Wissenschaftsnetz?
World Wide Web?
SETI@HOME (http://setiathome.ssl.berkeley.edu)?

## Slide 20: Herausforderungen in Rechnernetzen (Komplexität)

## Slide 21: Herausforderungen in Rechnernetzen (Beispiel MWN)
Viele Benutzer (Studenten, Mitarbeiter, Lehrkräfte…), sowie
Unterschiedlichste Endsysteme…
  Betriebssystem
  Rechenkapazität (Leistung)
…kommunizieren untereinander über unterschiedliche Protokolle
  HTTP, SMTP, DNS,…
…und teilen sich begrenzte Resourcen des MWN
  Verfügbare Übertragungskapazität in Links, Transitsystemen,...

## Slide 22: Herausforderungen in Rechnernetzen
Wie wird (eine stetig zunehmende) Komplexität durch unterschiedliche Protokoll-Standards gehandhabt?

## Slide 23: Reduzierung der Komplexität
Problem: Spaghetti-Code
  schwer (bzw. unmöglich) zu verstehen, debuggen sowie zu erweitern.
Lösung: Modularisierung
  Abstrahiert und erleichtert das Verständnis von komplexen Systemabläufen
  Änderungen am System ohne vollständige Neu-Implementierung möglich

## Slide 24
„Modularity, based on abstraction, is the way things get done.
-- Barbara Liskov, MIT
(ACM Turing Award 2009)
Quelle: MIT

## Slide 25: Kapitel 1.2 Protokolle, Dienste, Schichten

## Slide 26: Protokollschichtung
“Wie gehen wir mit der Komplexität um?“
Organisation der Protokolle in Schichten, die je einen Dienst anbieten.
Jede Schicht bietet ihren Dienst an durch:
Ausführung von Aktionen innerhalb der Schicht
Inanspruchnahme der Dienste der unterliegenden Schicht

## Slide 27: Definition: Protokoll
Ein Protokoll (engl.: Protocol) ist eine Spezifikation (bzw. Vereinbarung) der Regeln, nach denen ein gegebener Informationsaustausch (eine gegebene Kommunikation) stattfindet. Insbesondere werden Syntax, Semantik und Synchronisationsverhalten einzelner Nachrichten festgelegt.
Anmerkung: Im Kontext von Rechnernetzen spricht man vom Netzprotokoll, im allgemeinem Kontext vom Telekommunikationsprotokoll

## Slide 28: Definition: Dienst
Ein Dienst (engl.: Service) ist eine Menge primitiver Operationen die ein Diensterbringer (Im Folgenden allgemein eine Schicht des Inernetmodells) seinen Nutzern (allgemein die Schicht über der die den Dienst erbringt) zur Verwendung bereitstellt.
Das Dienstkonzept ist von der konkreten Implementierung der Operationen, die bereitgestellt werden, unabhängig. Die Implementierung der Dienstprimitive wird in Protokollen spezifiziert.
Vgl. Andrew S Tanenbaum and David J. Wetherall, in Computer Networks (5th Edition)

## Slide 29: Definition: Schnittstelle
Die Schnittstelle (engl.: Interface) einer Schicht teilt den darüber liegenden Prozessen mit, wie auf die angebotenen Dienste zugegriffen werden kann.
Vgl. Andrew S Tanenbaum and David J. Wetherall, in Computer Networks (5th Edition)

## Slide 30: Definitionen Internetmodell
Protokoll: spezifiziert die Regeln zur Durchführung einer Kommunikation
Dienst: stellt eine Menge primitiver Operationen eines Diensterbringers den Nutzern zur Verwendung bereit
Schnittstelle: regelt den Zugriff auf den jeweiligen Dienst

## Slide 31: Internetmodell nach Kurose/Ross
Aufteilung in fünf Schichten, zusammen ein Protokollstapel (engl. protocol stack).
Anwendung
Transport
Vermittlung
Sicherung
Bitübertragung

## Slide 32: Anwendungsschicht
Anwendungen und Anwendungsprotokolle arbeiten auf dieser Schicht
Protokolle der Anwendungsschicht sind über mehrere Endsysteme verteilt
Die Endsysteme tauschen Nachrichten miteinander aus
Entwurf und Implementierung von Protokollen ist leicht möglich
Beispiele: HTTP, SMTP, DNS, FTP

## Slide 33: Transportschicht
Dient dazu Nachrichten der Anwendungsschicht zwischen den Endsystemen auszutauschen
Zwei Protokolle in Benutzung: TCP und UDP
  TCP ist verbindungsorientiert, garantiert die Übertragung von Nachrichten und erlaubt Fluss- und Staukontrolle
  UDP ist verbindungslos, garantiert nicht die Übertragung und verfügt nicht über Fluss- oder Staukontrolle
Unterteilung von großen Nachrichten zu kleineren Segmenten

## Slide 34: Vermittlungsschicht
Die Vermittlungsschicht transportiert die Segmente der Transportschicht als Datagramme (Pakete) von Endsystem zu Endsystem
Internet Protokoll (Version 4 und Version 6)
Erhält von der Transportschicht als Ziel eine Host-Adresse und das zu übertragende Segment
Protokolle zur Wegewahl werden ebenfalls auf Vermittlungsschicht implementiert
Gelegentlich auch Netzwerkschicht, Internetschicht genannt

## Slide 35: Sicherungsschicht
Die Vermittlungsschicht leitet Datagramme über eine Reihe von Routern vom Ursprung zum Ziel
Die Sicherungsschicht dient zur Übertragung von Rahmen von einem Knoten (End- oder Transitsystem) zum nächsten
Beispiele: Ethernet, WiFi, PPP
Ein Datagramm (Vermittlungsschicht) kann auf seinem Weg von Ursprung zum Ziel über verschiedene Protokolle der Sicherungsschicht verschickt werden

## Slide 36: Bitübertragungsschicht
Überträgt einzelne Bits eines Frames von einem Knoten zum nächsten
Die Protokolle der Bitübertragungsschicht hängen vom Medium ab, über das die Übertragung stattfindet
Ethernet hat z.B. mehrere Protokolle für die Bitübertragungsschicht („twisted pair“ Kupferkabel, Monomoden Lichtwellenleiter)

## Slide 37: Transportsystem
Transportsystem
Endsystem A
Endsystem B
...
...
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Router
1
2
3
Router
1
2
3
Router
1
2
3
Netz 1
Netz 2
Netz n
Virtuelle, zuverlässige Verbindungen
(aus Sicht der Endsysteme)

## Slide 38: Protokollschichtung
Vermittlung
Sicherung
Bitübertragung
N
N
N
N
Ht
Ht
Ht
Hn
Hn
Hs
Anwendung
Transport
Vermittlung
Sicherung
Bitübertragung
Sicherung
Bitübertragung
N
Ht
Hn
Hs
N
Ht
Hn
Hs
N
N
Ht
Ht
Hn
Hn
Hs
N
N
N
N
Ht
Ht
Ht
Hn
Hn
Hs
Anwendung
Transport
Vermittlung
Sicherung
Bitübertragung
N
N
Ht
Ht
Hn
Hn
Hs
Nachricht
Segment
Datagramm
Rahmen
Router
Switch (Sicherungsschicht)
Sender
Empfänger

## Slide 39: Kapitel 1.2 Das ISO/OSI-Referenzmodell
(Engl. Open Systems Interconnection Model)
ISO - Internationale Organisation für Normung, Genf, Schweiz (Engl. International Organization for Standardization)

## Slide 40: Definition: ISO/OSI-Modell
Standardisiertes Referenzmodell zum Nachrichtenaustausch in einem Telekommunikationsnetz
Basiert auf einer abstrakten Schichtenarchitektur mit insgesamt 7 Schichten (vgl. Internet-Modell mit 5 Schichten)

## Slide 41
Transport
Anwendung
Medium
Data Link Layer
Session
Layer
Transport
Layer
Presentation
Layer
Application
Layer
Network Layer
Medium
Medium Access I.
Data Link Layer
Physical Layer
Session
Layer
Transport
Layer
Presentation
Layer
Application
Layer
Network Layer
Physical
Layer
Data Link
Layer
LLC
Medium-
access I.
Physical
Layer
Endsystem
Endsystem
Transitsytem
7
6
5
4
3
2
1
Network Layer

## Slide 42: Unterschiede ISO/OSI zum Internet-Modell
ISO/OSI ist ein allgemeines Referenzmodell für Telekommunikationsnetze.
Das Internet-Modell orientiert sich stark an seinen Kernprotokollen (TCP und IP)  Nicht universell anwendbar auf Protokolle außerhalb des Internet-Kontexts
ISO/OSI ist ein akademisch sauber erarbeiteter Stanard. Nennenswerte praxisrelevante Implementierungen sind allerdings nicht bekannt.

## Slide 43: Unterschiede Internet-Modell zu ISO/OSI
Das gesamte Anwendungssystem ist eine einzige Schicht.
Bietet aus Implementierungssicht mehr Flexibilität.
Nachteile
  ISO/OSI-Schichten 5 und 6 sind eng an Anwendungen gekoppelt.
  Es besteht kein allgemeines Sitzungskonzept.
  Es besteht keine transparente Anpassung der Darstellung.